## Slide 1
Il disastro di Chernobyl
per capire che cosa è successo
DIPARTIMENTO DI FISICA NUCLEARE E TEORICA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Saverio Altieri

## Slide 2
Chernobyl
26 aprile 1986
ore 1:24 del mattino
Due esplosioni in rapida successione distruggono il nocciolo dell’unità 4 della centrale nucleare
L’Europa viene investita in pieno
ma l’Ucraina, la Bielorussia e la Federazione Russa sono le nazioni più colpite.
La potenza delle esplosioni lancia 6 tonnellate di sostanze radioattive verso gli strati alti dell’atmosfera
I venti disperdono la radioattività su tutto l’Emisfero Nord del mondo
da Canada e Stati Uniti fino al Giappone
solo l’Emisfero Sud rimane indenne dalla contaminzione radioattiva
Notes: consisted of four nuclear reactors of the RBMK-1000 design, Units 1 and 2 being
constructed between 1970 and 1977, while Units 3 and 4 of the same design
were completed in 1983 (IA86). Two more RBMK reactors were under
construction at the site at the time of the accident.

## Slide 3
Ancora oggi molti si chiedono:
Da una parte tutto sembra complesso
dall’altra è facile vedere in Chernobyl la materializzazione della paura del nucleare e giungere naturalmente alla più ovvia delle conclusioni:
L’energia nucleare è pericolosa!!!
Questi sono i disastri che ci toccano
se usiamo l’energia nucleare !!!
cosa hanno mai fatto gli operatori della centrale per arrivare a tanto?
cosa ha provocato una simile catastrofe?
Notes: consisted of four nuclear reactors of the RBMK-1000 design, Units 1 and 2 being
constructed between 1970 and 1977, while Units 3 and 4 of the same design
were completed in 1983 (IA86). Two more RBMK reactors were under
construction at the site at the time of the accident.

## Slide 4
i progettisti hanno voluto correre il rischio
IL COEFFICIENTE DI VUOTO
LE BARRE DI CONTROLLO
IL SISTEMA DI CONTENIMENTO DEL REATTORE
Invece tutto era chiaro ancora prima che il disastro si verificasse
agli operatori forse NO
ma ai progettisti del reattore sicuramente SI
Sarebbe stato sufficiente usare acqua pesante o anidride carbonica come refrigerante al posto dell’acqua leggera, e oggi non saremmo qui a parlare di Chernobyl
Il disastro è connesso a tre ingredienti essenziali su cui si fonda la sicurezza di un reattore:
gli operatori hanno causato l’incidente
Notes: consisted of four nuclear reactors of the RBMK-1000 design, Units 1 and 2 being
constructed between 1970 and 1977, while Units 3 and 4 of the same design
were completed in 1983 (IA86). Two more RBMK reactors were under
construction at the site at the time of the accident.

## Slide 5
UN ESEMPIO DI REATTORE NUCLEARE
Notes: In the world the nuclear power programme was based mainly upon two type of ractor: PWR and BWR; these reacrtors are caracterized by a negative temperature coefficient and a negative void coefficient (moderator=refrigerator); on the contrary the Soviet Nuclear Power Programme was based mainly upon the WWER, a pressurised light-water reactor, and the RBMK, a graphite moderated light-water reactor. While the WWER type of reactor was exported to other countries, the RBMK design was restricted to republics within the Soviet Union. This last type of reactor is caracterized by a positive void coefficient.

## Slide 6
IL COMBUSTIBILE (235U - 238U)
UNA SORGENTE DI NEUTRONI Ra-Be
IL MODERATORE (H2O, D2O, Be, Grafite …)
IL REFRIGERANTE (H2O, D2O, CO2 …)
GLI ELEMENTI ESSENZIALI
IL RIFLETTORE (H2O, D2O, Be, Grafite …)
LE BARRE DI CONTROLLO (B, Cd)
Praticamente biossido di uranio ceramico (UO2 che fonde a 2800°C). Sono pastiglie da 1 cm di diametro e 1.5 cm di altezza, impilate in un tubo di zircaloy (una lega dello zirconio con buona resistenza meccanica e alla corrosione, e che non assorbe i neutroni); generalmente lungo circa 3.5 m. Un certo numero di queste barrette sono raggruppate per formare un elemento di combustibile.

## Slide 7
LA FISSIONE
Notes: Nuclear fission is a process in which a heavy nucleus splits into two fragments; even that the Q-value is positive and of the order of 200 MeV, for fission to take place an amount of energuy must be supplied; this critical energy is equal to coulom energy minus the Q-value. This energy represent a treshold for fission and any method which supplies this energy is said to induce the fission. Critical energy of several heavy nuclei are given in table …

## Slide 8
L’ENERGIA DA FISSIONE
la maggior parte dell’energia liberata nella fissione
l’energia cinetica dei prodotti di fissione

## Slide 9
I PRODOTTI DI FISSIONE
FRAMMENTO
LEGGERO
FRAMMENTO
PESANTE

## Slide 10
16 s
17 106 y
Prodotti di fissione come rifiuti radioattivi
Tempo di dimezzamento
circa 8 giorni
Tempo di dimezzamento
circa 30 anni
Tempi di dimezzamento
da frazioni di secondo
a milioni di anni

## Slide 11
LA RADIOATTIVITA’ DEI PRODOTTI DI FISSIONE
Perdita di refrigerante
Fusione del nocciolo se in pochi secondi non interviene il sistema di raffreddamento di emergenza
3000MWth
1000MWe
210MWth
allo spegnimento
Calore residuo
Rischio di rilascio all’esterno
in caso di incidente

## Slide 12
LA REZIONE A CATENA
...
...
I gen.
2
III gen.
8
II gen.
4
FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE

## Slide 13
LA REZIONE A CATENA
FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE
Reazione a catena autosostenentesi:
Fughe dal sistema
Catture parassite
Rallentamento dei neutroni
Una volta innescata continua anche senza sorgente

## Slide 14
LA PROBABILITA’ DI FISSIONE
neutroni
LA PROBABILITA’ DI INDURRE LA FISSIONE
DIPENDE DALL’ENERGIA DEI NEUTRONI INCIDENTI (SEZIONE D’URTO)
1
0.7
500
0.025eV

## Slide 15
URTO ELASTICO SU NUCLEI LEGGERI
IL RALLENTAMENTO DEI NEUTRONI
Con quanta energia riemerge un neutrone
dopo un urto elastico contro un nucleo?
i materiali più efficaci nel rallentamento dei neutroni sono quelli leggeri a basso numero di massa; meglio fra tutti quelli idrogenati

## Slide 16
RIFLETTORE
PER RIDURRE LE FUGHE DAL SISTEMA
FUGHE DAL SISTEMA
Rimandare verso il nocciolo almeno una frazione di neutroni fuggiti

## Slide 17
LE CATTURE PARASSITE
Catture di neutroni che non producono fissione
Produzione del Plutonio

## Slide 18
CATTURE PARASSITE
PASSANO ATTRAVERSO LE RISONANZE, INTERVALLI DI ENERGIA IN CUI E’ MOLTO ALTA LA PORBABILITA’ DI CATTURA SENZA FISSIONE
LA FUGA DALLE RISONANZE
Produzione del plutonio
ALTRI MATERIALI CHE ASSORBONO
NEUTRONI E DIVENTANO RADIOATTIVI
I NEUTRONI NEL RALLENTAMENTO

## Slide 19
L’AVVELENAMENTO DEL REATTORE
PRODOTTI DI FISSIONE CON ELEVATISSIMA PROBABILITA’ DI CATTURA DEI NEUTRONI
Probabilità di cattura
10.000 volte più grande
rispetto all’uranio-235

## Slide 20
IL SITO DI CHERNOBYL
Notes: Here you can see the geographical position of the Chernobyl Power Complex

## Slide 21
130 Km
IL SITO DI CHERNOBYL
Notes: It was lying about 130 km north of Kiev, in Ukraine, and about 20 km south of the border with Belarus.
To the South-east of the plant, an artificial lake of some 22 km2, situated beside the river Pripyat, a tributary of the Dniepr, was constructed to provide cooling water for the reactors.
This area of Ukraine is described as Belarussian-type woodland with a low population density. About 3 km away from the reactor, in the new city, Pripyat, there were 49 000 inhabitants. The old town of Chernobyl, which had a population of 12 500, is about 15 km to the South-east of the complex. Within a 30-km radius of the power plant, the total population was between 115 000 and 135 000.

## Slide 22
IL SITO DI CHERNOBYL
Notes: It was lying about 130 km north of Kiev, in Ukraine, and about 20 km south of the border with Belarus.
To the South-east of the plant, an artificial lake of some 22 km2, situated beside the river Pripyat, a tributary of the Dniepr, was constructed to provide cooling water for the reactors.
This area of Ukraine is described as Belarussian-type woodland with a low population density. About 3 km away from the reactor, in the new city, Pripyat, there were 49 000 inhabitants. The old town of Chernobyl, which had a population of 12 500, is about 15 km to the South-east of the complex. Within a 30-km radius of the power plant, the total population was between 115 000 and 135 000.

## Slide 23
IL SITO DI CHERNOBYL
Notes: It was lying about 130 km north of Kiev, in Ukraine, and about 20 km south of the border with Belarus.
To the South-east of the plant, an artificial lake of some 22 km2, situated beside the river Pripyat, a tributary of the Dniepr, was constructed to provide cooling water for the reactors.
This area of Ukraine is described as Belarussian-type woodland with a low population density. About 3 km away from the reactor, in the new city, Pripyat, there were 49 000 inhabitants. The old town of Chernobyl, which had a population of 12 500, is about 15 km to the South-east of the complex. Within a 30-km radius of the power plant, the total population was between 115 000 and 135 000.

## Slide 24
IL SITO DI CHERNOBYL
Notes: The power plant consisted of four nuclear reactors of the RBMK-1000 design, Units 1 and 2 being constructed between 1970 and 1977, while Units 3 and 4 of the same design were completed in 1983. Two more RBMK reactors were under construction at the site at the time of the accident.
Now all reactors are shutdown

## Slide 25
 | Potenza Elettrica MWe | Prima criticità | Stato attuale
Unità 1 | 925 | 8/1977 | Shut down 1996
Unità 2 | 950 | 5/1979 | Shut down 8/1991
Unità 3 | 925 | 6/1981 | Shut down 2000
Unità 4 | 950 | 4/1984 | Shut down 4/1986
Altre 2 unità erano in costruzione 1.5 Km più a Sud
IL SITO DI CHERNOBYL
Notes: The power plant consisted of four nuclear reactors of the RBMK-1000 design, Units 1 and 2 being constructed between 1970 and 1977, while Units 3 and 4 of the same design were completed in 1983. Two more RBMK reactors were under construction at the site at the time of the accident.
Now all reactors are shutdown

## Slide 26
Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi
840
canali
840
canali
Notes: The RBMK-1000 is a Soviet designed and built graphite moderated pressure tube type reactor, using slightly enriched (2% 235U) uranium dioxide fuel. It is a boiling light water reactor, with direct steam feed to the
turbines (as a BWR), without an heat-exchanger. Water pumped to the bottom of the fuel channels boils as it progresses up the pressure tubes, producing steam which feeds two 500 MWe [megawatt electrical] (1500 MWth) turbines. The water acts as a coolant and also provides the steam used to drive the turbines.

## Slide 27
RBMK
Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi
Notes: The RBMK-1000 is a Soviet designed and built graphite moderated pressure tube type reactor, using slightly enriched (2% 235U) uranium dioxide fuel. It is a boiling light water reactor, with direct steam feed to the
turbines (as a BWR), without an heat-exchanger. Water pumped to the bottom of the fuel channels boils as it progresses up the pressure tubes, producing steam which feeds two 500 MWe [megawatt electrical] (1500 MWth) turbines. The water acts as a coolant and also provides the steam used to drive the turbines.

## Slide 28
500 Mwe
500 Mwe
3200 Mwth
Reattore ad acqua
bollente in tubi a pressione
1000 Mwe
RBMK
Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi
Notes: The RBMK-1000 is a Soviet designed and built graphite moderated pressure tube type reactor, using slightly enriched (2% 235U) uranium dioxide fuel. It is a boiling light water reactor, with direct steam feed to the
turbines (as a BWR), without an heat-exchanger. Water pumped to the bottom of the fuel channels boils as it progresses up the pressure tubes, producing steam which feeds two 500 MWe [megawatt electrical] (1500 MWth) turbines. The water acts as a coolant and also provides the steam used to drive the turbines.

## Slide 29
1000 t
700 t
250 t
250 t
Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi
Notes: The core is about 7 m high and about 12 m in diameter.

## Slide 30
250 t
Macchina di carico e scarico combustibile
1000 t
Blocchi di piombo
700 t
Schermo biologico
Notes: Here we are on the top of the reactor
A specially designed refuelling machine allows fuel bundles to be changed without shutting down the reactor

## Slide 31
La sala controllo

## Slide 32
2500 t di grafite
192 t di 235U 2 %
1680 canali di combustibile
211 barre di controllo B4C
Rivestimento in
lega di zirconio
NOCCIOLO
acqua leggera
vapore
7 m
Reattore ad acqua bollente
Moderatore: grafite
Refrigerante: acqua leggera
grafite
Notes: The power of the reactor is controlled by raising or lowering 211 control rods.
Various safety systems, such as an emergency core cooling system and the requirement for a minimal insertion of 30 control rods, were incorporated into the reactor design and operation.
The scheme of a pressure tube inside the graphite moderator
The vertical pressure tubes contain the zirconium-alloy clad uranium-dioxide fuel around which the cooling water flows; we have water in the bottom and vapor in the top of the tube

## Slide 33
COEFFICIENTE DI VUOTO
SICUREZZA DEL NOCCIOLO
acqua: assorbe neutroni
grafite:
non assorbe neutroni
vapore: non assorbe neutroni
Notes: The most important characteristic of the RBMK reactor is that it possesses a “positive void coefficient”. This means that if the power increases or the flow of water decreases, there is increased steam production in the fuel channels, so that the neutrons that would have been absorbed by the denser water will now produce increased fission in the fuel.
However it has a negative fuel coefficient, so as the power increases, so does the temperature of the fuel, and this has the effect of reducing the neutron flux. The net effect of these two opposing characteristics varies with the power level. At the high power level of normal operation, the temperature effect predominates, so that power excursions leading to excessive overheating of the fuel do not occur.
However, at a lower power ( less than 20% the maximum about 600 Mwth), the positive void coefficient effect is dominant and the reactor becomes unstable and prone to sudden power surges.
This was a major factor in the development of the accident.
Another important characteristic of the RBMK reactor is the control rod project.

## Slide 34
COEFFICIENTE DI VUOTO
SICUREZZA DEL NOCCIOLO
- neutroni
nel
combustibile
potenza in diminuzione
+ acqua
+neutroni
nel
combustibile
potenza in aumento
-acqua
Notes: The most important characteristic of the RBMK reactor is that it possesses a “positive void coefficient”. This means that if the power increases or the flow of water decreases, there is increased steam production in the fuel channels, so that the neutrons that would have been absorbed by the denser water will now produce increased fission in the fuel.
However it has a negative fuel coefficient, so as the power increases, so does the temperature of the fuel, and this has the effect of reducing the neutron flux. The net effect of these two opposing characteristics varies with the power level. At the high power level of normal operation, the temperature effect predominates, so that power excursions leading to excessive overheating of the fuel do not occur.
However, at a lower power ( less than 20% the maximum about 600 Mwth), the positive void coefficient effect is dominant and the reactor becomes unstable and prone to sudden power surges.
This was a major factor in the development of the accident.
Another important characteristic of the RBMK reactor is the control rod project.

## Slide 35
Senza il rallentamento dei neutroni la reazione a catena si spegne
IL COEFFICIENTE DI VUOTO DELLA REATTIVITA’
I MECCANISMI DI SICUREZZA INTRINSECA
MODERATORE
REFRIGERANTE
PERDITA DEL
REFRIGERANTE
IL MODERATORE
RALLENTA
I NEUTRONI
LA REAZIONE
A CATENA
CONTINUA
mod.
grafite
PERDITA DEL
REFRIGERANTE
mod.
grafite
COEFFICIENTE DI VUOTO POSITIVO

## Slide 36
Senza il rallentamento dei neutroni la reazione a catena si spegne
IL COEFFICIENTE DI VUOTO DELLA REATTIVITA’
I MECCANISMI DI SICUREZZA INTRINSECA
MODERATORE
REFRIGERANTE
PERDITA DEL
REFRIGERANTE
PERDITA DEL
MODERATORE
LA REAZIONE
A CATENA
SI SPEGNE
PERDITA DEL
REFRIGERANTE
COEFFICIENTE DI VUOTO NEGATIVO

## Slide 37
REATTORI A COFFICIENTE DI VUOTO NEGATIVO
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA
COEFFICIENTE DI VUOTO
NEGATIVO
NEGATIVO
PWR e BWR
PWR
BWR
Notes: In the world the nuclear power programme was based mainly upon two type of ractor: PWR and BWR; these reacrtors are caracterized by a negative temperature coefficient and a negative void coefficient (moderator=refrigerator); on the contrary the Soviet Nuclear Power Programme was based mainly upon the WWER, a pressurised light-water reactor, and the RBMK, a graphite moderated light-water reactor. While the WWER type of reactor was exported to other countries, the RBMK design was restricted to republics within the Soviet Union. This last type of reactor is caracterized by a positive void coefficient.

## Slide 38
Il reattore ad acqua bollente
di Chernobyl
Ignalina
Kursk
Leningrad
Smolensk
Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi
COEFFICIENTE DI TEMPERATURA
COEFFICIENTE DI VUOTO
RBMK
NEGATIVO
POSITIVO
REATTORI A COFFICIENTE DI VUOTO POSTIVO
RBMK

## Slide 39
SICUREZZA DEL NOCCIOLO
BARRE DI CONTROLLO
barra di controllo
grafite
B4C
acqua
5 m
1 m
1 m
1 m
1 m
211 barre di controllo
al carburo di boro B4C
La grafite sposta l’acqua
e inserisce una
reattività positiva di +0.5
L’inserimento delle barre di controllo nel tratto iniziale provoca un aumento della potenza
sistema di controllo
molto complesso
Tempo si inserimento rapido: 20 s
Notes: The most important characteristic of the RBMK reactor is that it possesses a “positive void coefficient”. This means that if the power increases or the flow of water decreases, there is increased steam production in the fuel channels, so that the neutrons that would have been absorbed by the denser water will now produce increased fission in the fuel.
However it has a negative fuel coefficient, so as the power increases, so does the temperature of the fuel, and this has the effect of reducing the neutron flux. The net effect of these two opposing characteristics varies with the power level. At the high power level of normal operation, the temperature effect predominates, so that power excursions leading to excessive overheating of the fuel do not occur.
However, at a lower power ( less than 20% the maximum about 600 Mwth), the positive void coefficient effect is dominant and the reactor becomes unstable and prone to sudden power surges.
This was a major factor in the development of the accident.
Another important characteristic of the RBMK reactor is the control rod project.

## Slide 40
CONTENIMENTO

## Slide 41
L’ESPERIMENTO
SFRUTTARE l’inerzia del rotore della turbina per alimentare le pompe dell’ECCS; già eseguito in passato ma con esito negativo
25 aprile 1986
l’unità 4 della centrale doveva essere spenta per manutenzione ordinaria
Gennaio 86
V.P. Briukhanov (direttore della centrale) manda il programma della prova alle autorità per approvazione
Nessuna risposta
Si decide ugualmente di effettuare l’esperimento
Eventi che hanno portato all’incidente
turbina
generatore

## Slide 42
In sala controllo
L’ESPERIMENTO
Akimov: capo turno
Toptunov: ingegnere capo operazione reattore
Diatlov: aggiunto ingegnere capo (dirige l’esperimento)
Stoliarcuk: ingegnere principale conduzione reattore
Kersenbaum: ingegnere principale conduzione turbine
Davletbaiev: aggiunto capo turbina n. 4
Palamarcuk: responsabile laboratorio impresa esercizio centrale
Tregub: capo del turno precedente
Matlenko: rilevatore elettrico al generatore per esperimento
Proskurianov: tirocinante
Kudriastev: tirocinante

## Slide 43
1.06
13.05
23.10
25/4
26/4
P(MW)
1600
800
tempo
3000
Turbogeneratore n.7
disaccoppiato rete
Su turbogeneratore n.8:
4 pompe primario
2 pompe
Attrezzature varie
ECCS
disinserito
14.00
Richiesta
energia da
dispacciatore
OK ripresa
diminuzione
da dispacciatore
Akimov entra
Tregub esce
00.05
720 MW
00.00
500 MW
Controllo
trasferito
dal locale
all’automatico
Estrazione
di molte barre
di controllo
200 MW
Xe
1:00
30 MW
L’ESPERIMENTO

## Slide 44
1.03
+ 1 pompa su TG n.8
1.07
+ 1 pompa; totale 8 pompe su TG n.8
Troppa acqua nel nocciolo 58.000 m3/h proibito: rotture per vibrazioni
Riduzione di vapore nel separatore di vapore
Questo avrebbe provocato scram automatico ma …
1:15
L’operatore disabilita lo scram per poter effettuare la prova
1:19
Toptunov, Akimov, Stoliarcuk tentano di ristabilire a mano i parametri
giusti nel reattore; estraggono altre barre di controllo per aumentare
la potenza del reattore e ristabilire pressione e temperatura nel separatore
di vapore
Il numero minimo di barre di controllo nel nocciolo non deve essere inferiore
a 30; ora erano di meno: forse 8. Bisogna spegnere: invece si continua
1:21:40
Viene ridotto il flusso d’acqua nel nocciolo; dal nocciolo ora viene
rimosso meno calore e perciò la temperatura aumenta
1:22:10
Comincia a prodursi vapore nel nocciolo
1:22:45
L’operatore crede di aver stabilizzato la situazione
Si decide di proseguire con l’esecuzione del test
L’ESPERIMENTO

## Slide 45
1:23:04
Metlenko dalla sala reattore comunica: Oscilloscopio in funzione
Chiusa valvola del vapore al TG n. 8
Ora entrambe le turbine sono disconnesse (previsto scram)
Questo scram era stato escluso per poter effettuare la prova
Diminuisce portata d’acqua nel nocciolo (le 4 pompe del primario
erano collegate su TG n.8)
Aumenta vapore
E la potenza comincia a salire per coefficiente
di vuoto positivo
Akimov: bisogna spegnere
1:23:10
Estrazione automatica di alcune barre di controllo
1:23:21
L’ESPERIMENTO

## Slide 46
La potenza del reattore raggiunge 100 volte il valore di progetto
1.23:44
300.000 MW
1.500.000 MW
1:23:40
SCRAM con pulsante AZ5
Coefficiente di vuoto
+
Barre di controllo
Aumenta la potenza
L’INCIDENTE

## Slide 47
1:23:49
I canali del combustibile si rompono
1:24
Si verificano due esplosioni: una di vapore d’acqua,
l’altra prodotta dal combustibile evaporato
Nella sala centrale: piastra 1000 t
gru 50 t
macchina carico e scarico 250 t
Pavimento crollato
Tetto sfondato
1:23:45
Il combustibile comincia a frammentarsi, reagisce con l’acqua di
raffreddamento e produce un impulso di alta pressione
Pezzi di grafite e combustibile incandescenti tutt’intorno
provocano incendi:
in sala macchine (olio)
nei depositi di gasolio
L’INCIDENTE

## Slide 48
I RESTI DEL REATTORE